## Slide 1: JCTVC-H0115: Sample adaptive offset in Low Complexity test
Elena Alshina, Alexander Alshin, JeongHoon Park
Samsung Electronics Ltd

## Slide 2: Performance vs HM5.0 in LC test
 |  | RA- LC | LB- LC | LP- LC
MULTS |  | -2% | -2% | -1%
ADDS |  | -2% | -2% | -1%
MEM ACCESS* | 2D | -1% | -1% | -1%
 | 1D | -1% | -1% | -1%
 | All Intra LC |  | 
 | Y | U | V
Class A | -0.7% | -2.2% | -2.3%
Class B | -0.5% | -2.4% | -3.5%
Class C | -0.7% | -2.5% | -3.5%
Class D | -0.5% | -1.7% | -2.3%
Class E | -0.9% | -4.0% | -3.8%
Class F | -2.9% | -3.6% | -5.4%
Overall | -1.0% | -2.7% | -3.5%
Enc Time[%] | 101% |  | 
Dec Time[%] | 104% |  | 
 | Random Access LC |  | 
 | Y | U | V
Class A | -1.9% | -5.8% | -5.5%
Class B | -2.0% | -5.8% | -5.9%
Class C | -1.0% | -4.1% | -5.5%
Class D | -0.4% | -2.3% | -2.6%
Class E |  |  | 
Class F | -5.3% | -6.7% | -9.7%
Overall | -2.1% | -5.0% | -5.8%
Enc Time[%] | 100% |  | 
Dec Time[%] | 105% |  | 
Low delay B LC |  | 
Y | U | V
-2.9% | -9.3% | -10.3%
-1.8% | -7.5% | -11.1%
-0.8% | -3.9% | -5.6%
-3.5% | -15.9% | -14.3%
-9.2% | -12.6% | -16.4%
-3.6% | -9.5% | -11.4%
100% |  | 
105% |  | 
Low delay P LC |  | 
Y | U | V
-10.7% | -12.2% | -13.7%
-6.3% | -9.8% | -13.2%
-3.5% | -6.6% | -6.8%
-11.5% | -20.9% | -18.4%
-10.1% | -13.4% | -16.5%
-8.4% | -12.2% | -13.5%
101% |  | 
107% |  | 
MC complexity (vs HM5.0):
Based on reported performance improvement (4% Luma gain, 8% Chroma gain), MC part complexity reduction, visual quality improvement Samsung proposes to enable SAO in LC case.
*NEC’s memory access
estimation tool was used