## Slide 1: AHG6: On left band position coding in SAO
E. Alshina, A. Alshin, J.H. Park
Samsung Electronics Ltd

## Slide 2: Remove 1 condition check:
sao_param( rx, ry, cIdx ) { | Descriptor
sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] | ae(v)
if( sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] = =5 ) | 
sao_band_position[ cIdx ][ rx ][ ry ] | ae(v)
if( sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] != 0 ) | 
for( i = 0; i < 4; i++ ) | 
sao_offset_abs[ cIdx ][ rx][ ry ][ i ] | ae(v)
if( sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] = = 5 ) { | 
for( i = 0; i < 4; i++ ) { | 
if( sao_offset_abs[ cIdx ][ rx ][ ry ][i] != 0 ) | 
sao_offset_sign[ cIdx ][ rx ][ ry ][ i ] | ae(v)
} | 
sao_band_position[ cIdx ][ rx ][ ry ] | ae(v)
} | 
} | 

## Slide 3: No redundant left_band_position
sao_param( rx, ry, cIdx ) { | Descriptor
sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] | ae(v)
if( sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] = =5 ) | 
sao_band_position[ cIdx ][ rx ][ ry ] | ae(v)
if( sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] != 0 ) | 
for( i = 0; i < 4; i++ ) | 
sao_offset_abs[ cIdx ][ rx][ ry ][ i ] | ae(v)
if( sao_type_idx[ cIdx ][ rx ][ ry ] = = 5 ) { | 
for( i = 0; i < 4; i++ ) { | 
if( sao_offset_abs[ cIdx ][ rx ][ ry ][i] != 0 ) | 
sao_offset_sign[ cIdx ][ rx ][ ry ][ i ] | ae(v)
} | 
if( sao_offset_abs[ cIdx ][ rx ][ ry ][0] != 0 && sao_offset_abs[ cIdx ][ rx ][ ry ][1] != 0 && sao_offset_abs[ cIdx ][ rx ][ ry ][2] != 0 && sao_offset_abs[ cIdx ][ rx ][ ry ][3] != 0 ) | 
sao_band_position[ cIdx ][ rx ][ ry ] | ae(v)
else | 
sao_band_position[ cIdx ][ rx ][ ry ] = 0 | 
} | 
} | 

## Slide 4: Conclusion
Samsung recommends encode
sao_band_position after SAO magnitudes
and signs.