## Slide 1
On camera parameter transmission for 3D-HEVC
(JCT3V-J0044)
Sunmi Yoo, Junghak Nam and Sehoon Yea
LG Electronics
October 2014

## Slide 2: Summary
Problem statement
  Redundant camera parameter(CP) transmission in slice segment header (SH)
    Time-varying camera parameters but not frequently changed
Proposed method
  Duplicated camera parameter reuse
    Method 1 : SH change only
    Method 2 : Use VPS CPs as default
Notes: 카메라 파라미터가 바뀌지만 자주 바뀌지 않는 경우 같은 정보를 매번 보내줘야 함
이전 슬라이스 헤더로부터 복사하는 방법을 사용

## Slide 3: Introduction
2 ways for camera parameter transmission in 3D-HEVC
  Send in VPS : No CP change for ViewX
  Send in SH : Time-variant CPs
cpA0
V0
POC0
cpB0
V0
POC1
cpC0
V0
POC2
cpA1
V1
POC0
cpB1
V1
POC1
cpC1
V1
POC2
cpA2
V2
POC0
cpB2
V2
POC1
cpC2
V2
POC2
time
view
…
…
…
cpV0
cpV1
cpV2
V0
POC0
V0
POC1
V0
POC2
V1
POC0
V1
POC1
V1
POC2
V2
POC0
V2
POC1
V2
POC2
view
…
…
…
time
Figure 1 Camera parameters transmitted in VPS
Figure 2 Camera parameters transmitted in SH
Notes: 카메라 파라미터를 보내는 방법 두 가지
VPS : 시퀀스가 끝날 때까지 카메라 파라미터가 한 번도 바뀌지 않음
슬라이스 헤더 : 한 번이라도 카메라 파라미터가 바뀌는 시퀀스는 슬라이스 헤더로 전송
현재 CTC에서는 GT_Fly 영상이 매 시간마다 다른 카메라 파라미터를 사용함

## Slide 4: Problem Statement
Time-varying but not frequently changed CPs
  Identical CPs repeatedly sent in a period
  Unnecessary transmission
cpA
ViewX
POC0
cpA
ViewX
POC1
cpA
ViewX
POC2
cpA
ViewX
POC3
cpA
ViewX
POC N
cpB
ViewX
POC N+1
…
…
Redundant camera parameters
Time
Figure 3 Redundant camera parameter transmission in the current 3D-HEVC
Notes: 카메라 파라미터가 바뀌지만 일정 기간동안 유지되는 경우
같은 정보를 반복적으로 전송하는 문제 발생

## Slide 5: Proposed Method
Prevention of duplicated camera parameters
  Reuse CPs in the previous SH
  Additional flag for copy indication
cpA
cpB
…
…
Time
Reuse the previous slice camera parameters
New camera parameters
parsing
Figure 4 Proposed camera parameter transmission method
ViewX
POC0
ViewX
POC1
ViewX
POC2
ViewX
POC3
ViewX
POC N
ViewX
POC N+1
Notes: 따라서 같은 카메라 파라미터를 사용한다면 이전의 슬라이스 헤더로부터 복사해서 씀
이전 슬라이스 헤더로부터 복사할 지의 여부를 알려주는 플래그를 slice header에 추가

## Slide 6: Method #1 – SH change only
I.7.3.6.1 General slice segment header syntax
I.7.4.7.1 General slice segment header semantics
slice_segment_header( ) { | Descriptor
... | 
if( nuh_layer_id > 0 && cp_in_slice_segment_header_flag[ ViewIdx ] ) | 
cp_update_flag[ ViewIdx ] | u(1)
if ( cp_update_flag[ ViewIdx ] ) | 
for ( j = 0; j < ViewIdx; j++ ) { | 
cp_scale[ j ] | se(v)
cp_off[ j ] | se(v)
cp_inv_scale_plus_scale[ j ] | se(v)
cp_inv_off_plus_off[ j ] | se(v)
} | 
... | 
} | 
cp_update_flag[ ViewIdx ] equal to 1 specifies that the syntax elements cp_scale[ ViewIdx ], cp_off[ ViewIdx ], cp_inv_scale_plus_scale[ ViewIdx ], and cp_inv_off_plus_off[ ViewIdx ] are present in the slice segment header. cp_update_flag[ ViewIdx ] equal to 0 specifies that there is no camera parameter update. When not present, cp_update_flag[ ViewIdx ] is inferred to be equal to 0.
cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] specify conversion parameters for converting a depth value to a disparity value. When not present and cp_in_slice_segment_header_flag[ ViewIdx ] is equal to 0, the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ], are inferred to be equal to vps_cp_scale[ ViewIdx ][ j ], vps_cp_off[ ViewIdx ][ j ], vps_cp_inv_scale_plus_scale[ ViewIdx ][ j ], and vps_cp_inv_off_plus_off[ ViewIdx ][ j ], respectively. It is a requirement of bitstream conformance, that the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] in a slice segment header having a ViewIdx equal to viewIdxA and the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] in a slice segment header having a ViewIdx equal to viewIdxB shall be the same, when viewIdxA is equal to viewIdxB.
Notes: 방법 1은 slice header에 플래그 하나를 추가하는 것
Prev_cp_in_slice_segment_header가 1이면 이전 슬라이스로부터 복사
그러나 현재 슬라이스가 random access면 이 플래그는 반드시 0이어야 함

## Slide 7: Method #1 – SH change only
I. 7.4.7.1 continued

## Slide 8: Method #2 – Use VPS CP as default CP
I.7.3.2.1.2 Video parameter set extension 2 syntax
I.7.4.3.1.2 Video parameter set extension 2 semantics
vps_extension2( ) { | Descriptor
... | 
cp_precision | ue(v)
for( i = 1; i < NumViews; i++ ) { | 
cp_present_flag[ i ] | u(1)
if( cp_present_flag[ i ] ) { | 
cp_in_slice_segment_header_flag[ i ] | u(1)
if( !cp_in_slice_segment_header_flag[ i ] ) | 
for( j = 0; j < i; j++ ) { | 
vps_cp_scale[ i ][ j ] | se(v)
vps_cp_off[ i ][ j ] | se(v)
vps_cp_inv_scale_plus_scale[ i ][ j ] | se(v)
vps_cp_inv_off_plus_off[ i ][ j ] | se(v)
} | 
} | 
} | 
} | 
vps_cp_scale[ i ][ j ], vps_cp_off[ i ][ j ], vps_cp_inv_scale_plus_scale[ i ][ j ], and vps_cp_inv_off_plus_off[ i ][ j ] specify conversion parameters for converting a depth value to a disparity value and might be used to infer the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] for the i-th view specified in VPS. When the i-th view contains both a texture view and a depth view, the conversion parameters are associated with the texture view.
The variables CpScale[ i ][ j ], CpOff[ i ][ j ], CpInvScalePlusScale[ i ][ j ], and CpInvOffPlusOff[ i ][ j] are defined as follows :
CpScale[ i ][ j ] = vps_cp_scale[ i ][ j ]
CpOff[ i ][ j ] = vps_cp_off[ i ][ j ]
CpInvScalePlusScale[ i ][ j ] = vps_cp_inv_scale_plus_scale[ i ][ j ]
CpInvOffPlusOff[ i ][ j] = vps_cp_inv_off_plus_off[ i ][ j ]
Notes: 방법 2는 VPS CP를 default로 사용하는 방법
따라서 반드시 VPS에서 CP가 전송 되어야 함

## Slide 9: Method #2 – Use VPS CP as default CP
I.7.3.2.1.2 General slice segment header syntax
I.7.4.7.1 General slice segment header semantics
cp_update_flag[ ViewIdx ] equal to 1 specifies that the syntax elements cp_scale[ ViewIdx ], cp_off[ ViewIdx ], cp_inv_scale_plus_scale[ ViewIdx ], and cp_inv_off_plus_off[ ViewIdx ] are present in the slice segment header. cp_update_flag[ ViewIdx ] equal to 0 specifies that there is no camera parameter update. When not present, cp_update_flag[ ViewIdx ] is inferred to be equal to 0.
cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] specify conversion parameters for converting a depth value to a disparity value. When not present, the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ], are inferred to be equal to vps_cp_scale[ ViewIdx ][ j ], vps_cp_off[ ViewIdx ][ j ], vps_cp_inv_scale_plus_scale[ ViewIdx ][ j ], and vps_cp_inv_off_plus_off[ ViewIdx ][ j ], respectively. It is a requirement of bitstream conformance, that the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] in a slice segment header having a ViewIdx equal to viewIdxA and the values of cp_scale[ j ], cp_off[ j ], cp_inv_scale_plus_scale[ j ], and cp_inv_off_plus_off[ j ] in a slice segment header having a ViewIdx equal to viewIdxB shall be the same, when viewIdxA is equal to viewIdxB.
slice_segment_header( ) { | Descriptor
... | 
if( nuh_layer_id > 0 && cp_in_slice_segment_header_flag[ ViewIdx ] ) | 
cp_update_flag [ ViewIdx ] | u(1)
if ( cp_update_flag [ViewIdx ] ) | 
for ( j = 0; j < ViewIdx; j++ ) { | 
cp_scale[ j ] | se(v)
cp_off[ j ] | se(v)
cp_inv_scale_plus_scale[ j ] | se(v)
cp_inv_off_plus_off[ j ] | se(v)
} | 
... | 
} | 
Notes: 슬라이스 헤더에서는 카메라 파라미터가 업데이트 될지의 여부를 플래그로 전송
이 때도 method 1과 마찬가지로 random access 영상일 경우 반드시 슬라이스 헤더를 통해 cp를 파싱해야 함

## Slide 10: Conclusion
Problem statement
  Duplicated CPs might be transmitted when CP change is occasionally
Proposed method
  New flag in SH – indication update CPs, no update when flag is equal to 0
It is recommended to adopt J0044.
  Prevent redundant information transmission
  Beneficial for multiple slices in a picture
Notes: 현 3D-HEVC에서 중복되는 카메라 파라미터를 매번 전송해야 하는 경우가 생기기 때문에
이전 슬라이스 헤더로부터 CP를 inherit하는 방법을 제안함
슬라이스 헤더에 플래그를 추가함으로써 이전 슬라이스로부터 복사할지 말지를 indication
중복되는 정보의 전송을 막을 수 있는 이점이 있음